| Предохранители (автомобили 1-го и 2-го этапов выпуска) |  |
| --- | --- |
| N предохранителя | Сила тока, А | Защищаемые цепи |  |
| 1 | 7,5 | Задние противотуманные фонари |  |
| 2 | 7,5 | Реле стеклоочистителей (передних и задних) |  |
| 3 | 15 | Прикуриватель, часы, внутреннее освещение |  |
| 4 | 20 | Обогреватель заднего стекла |  |
| 5 | 7,5 | Стеклоомыватели и стеклоочистители (передние и задние) |  |
| 6 | 7,5 | фонари заднего хода, реле передних стеклоочистителей |  |
| 7 | 5 | Правые габаритные огни, регулятор освещения комбинации приборов |  |
| 8 | 5 | Левые габаритные огни, фонарь освещения номерного знака |  |
| 9 | 3 | Освещение панели приборов |  |
| 10 | 15 | Фонари стоп-сигнала |  |
| 11 | 10 | Реле поворотов |  |
| 12 | 15 | Электродвигатель вентилятора отопителя |  |
| 13 | 3/10 | Магнитола/гнездо для переносной лампы |  |
| 14 | 2 | Автоматическая коробка передач |  |
| 15 | 15 | Центральный замок |  |
| 16 | 25 | Кондиционер, люк в крыше с электроприводом |  |
| 17 | 25 | Электродвигатель левого стеклоподъемника |  |
| 18 | 25 | Электродвигатель правого стеклоподъемника, зеркала с электроприводом |  |
| 19 | 15 | Передние противотуманные фары |  |
| Предохранители (автомобили 3-го этапа выпуска) |  |
| N предохранителя | Сила тока, А | Защищаемые цепи * |  |
| 1 | 20 | Обогрев заднего стекла, наружные зеркала заднего вида с электроприводом, контрольная лампа аварийной сигнализации |  |
| 2 | 5 | Правые габаритные огни, фонарь освещения номерного знака |  |
| 3 | 5 | Топливный насос, система впрыска топлива, кондиционер воздуха, калильные свечи (в автомобилях с дизельным двигателем), электромагнитный клапан устройства снижения токсичности отработавших газов |  |
| 4 | 10 | Освещение включателей на панели приборов и в салоне |  |
| 5 | 20 | Передние и задний стеклоочистители, реле стеклоочистителя заднего стекла, фонари стоп-сигнала, освещение панели переключения автоматической коробки передач |  |
| 6 | 20 | Натяжитель ремней безопасности, контрольная лампа аварийной сигнализации, реле стеклоочистителей ветрового стекла, насос стеклоомывателей ветрового стекла |
| 7 | 15 | Магнитола, гнездо для переносной лампы, дистанционное управление магнитолой, реле освещения салона, часы и внутреннее освещение |
| 8 | 25 | Ближний свет фар |
| 9 | 15 | Дистанционное управление магнитолой |
| 10 | 15 | Отопитель и управление отопителем, противоугонное устройство, поворотные фонари |
| 11 | 5 | Левые габаритные огни |
| 12 | 10 | Прикуриватель, электропитание дополнительного оборудования |
| 13 | 20 | Электродвигатель вентилятора отопителя, электропитание мобильного телефона |
| 14 | 30 | Электродвигатель передних стеклоподъемников |
| 15 | 10 | Термовключатель вентилятора радиатора, реле звукового сигнала, кондиционер воздуха, электронный блок автоматической коробки передач |
| 16 | 5 | Электронный блок автоматической коробки передач |
| 17 | 7,5 | фонари стоп-сигнала, звуковой сигнал невыключенных осветительных приборов, противоугонное устройство, часы |
| 18 | 25 | Реле передних и задних стеклоочистителей, центральный замок |
| 19 | 10 | Аварийная сигнализация, наружные зеркала заднего вида с электроприводом |

| Лампы, применяемые в автомобиле |
| --- |
| Цепь | Мощность, Вт |
| Ближний/дальний свет | 60/55 |
| Передние габаритные фонари | 5 |
| Указатели поворотов | 21 |
| Передние противотуманные фары | 55 |
| фонари стоп-сигнала | 21/5 |
| Задние противотуманные фонари | 21 |
| фонари заднего хода | 21 |
| фонарь освещение номерного знака | 5 |
| Внутреннее освещение | 10 |
| Освещение приборов | 1,2 или 2 |